Katedra Energetyki

Laboratorium Podstaw 
Elektrotechniki i Elektroniki

Temat ćwiczenia:

BADANIE SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO

1. Zdejmowanie charakterystyk mechanicznych silnika asynchronicznego poprzez regulację obrotów przy zmianach częstotliwości napięcia zasilania

- Sprawdź układ połączeń schematu pomiarowego przedstawiony na rys. 1.

- Przeanalizuj układ połączeń – określ przeznaczenie i funkcje wykonywane przez wszystkie urządzenia i mierniki układu.

- Przygotowanie stanowiska silnika AC do pracy (wykonuje prowadzący zajęcia):

- Włączyć zasilanie trójfazowe (3xf) AC na tablicy zasilania (Rys. 1).

- Włączyć zasilanie falownika przycisk „czarny” na styczniku.

- Przełącznik zewnętrzny sterowania falownika przełączyć z poz. „0” na poz. „1”, sprawdzić na wyświetlaczu falownika  zgodność częstotliwości „zadanej z wyjściową”.

- Zewnętrznym pokrętłem sterowania częstotliwością falownika pokrętłem „U” ustawić właściwą częstotliwość zasilania silnika AC.

- Sprawdzić załączenie „Wył. Termicznego” przycisk „Th1” na zasilaczu 10281.

- Ustawić przełączniki zasilania na zasilaczu 10281 w pozycji: „zasilanie poz. A”; „L+, L_ poz. 0”; „L1, L2, L3 poz. 1”; „K1 poz. C”.

- Potencjometrem „Um” na zasilaczu 10281 ustawić wymaganą wartość prądu „Im” magnesującego prądnicę DC.

- Regulację obciążenia silnika AC dokonuje się poprzez regulację rezystancji w obwodzie obciążenia prądnicy DC. Regulację rezystancji obciążenia dokonuje się na zespole sterującym 10282 przełącznikiem „R – poz. 0 – 1 – (1-2) – (1 -2 -3) – 0”.

- Dodatkowo przy każdym ustawieniu obciążenia przełącznikiem „R” jest możliwa dodatkowa regulacja obciążenia na każdym z zakresów potencjometrem „1 Ω + 2Ω” znajdującym się na zasilaczu 10282.

- Zestaw rezystancji obciążenia prądnicy DC jest następujący:

R1 = 1

R2 = 1 + poten.

R3 = (1 – 2),

R4 = (1 – 2) + poten.

R5 = (1 – 2 – 3).

R6 = (1 – 2 – 3) + poten.

- Wykonywanie pomiarów:

- Prowadzący ćwiczenie określi ci zakres oraz poda sposób wykonywania pomiarów, załączy zasilanie i ustawi potencjometrem przetwornicy wymaganą częstotliwość napięcia zasilania.

- Za pomocą potencjometru „Um” na zasilaczu 10281 ustawiać wymaganą wartość prądu magnesującego np. Im = 750 mA

- Zmierz wartość napięcia U, prądu I, mocy Pα, Pβ, prądu twornika It, prędkości obrotowej n, wyniki wpisz do tablicy 1.

- Następnie parametry w/w wielkości wykonaj dla różnych wartości rezystancji obciążenia R.

- Zdejmij charakterystyki mechaniczne silnika dla trzech wybranych wartości „f” dla:

f2 = 40 Hz  przy  Im = 950 mA

f3= 50 Hz  przy  Im = 850 mA

f4 = 60 Hz  przy  Im = 750 mA

- Uzyskane wyniki pomiarowe wpisz do tablicy 1 i 2.

Rys. 1. Schemat układu pomiarowego do badania regulacji prędkości obrotowej silnika asynchronicznego

Tablica 1. Tablica wyników pomiarowych i obliczeń przy badania regulacji prędkości obrotowej silnika asynchronicznego

| Lp | f [Hz] | R | U [V] | I [A] | P1 [W] | P2 [W] | Im [mA] | It [A] | n [Obr/mim] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | f1 | R1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | R2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | R3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | R4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | R5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | R6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | f2 | R1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | R2 |  |  |  |  |  |  |  |
| \9 |  | R3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | R4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | R5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | R6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | f3 | R1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | R2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | R3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | R4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | R5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | R6 |  |  |  |  |  |  |  |

- Oblicz następujące wielkości elektryczne opisujące pracę silnika AC, w tym:

- moment obrotowy na wale silnika wykorzystując zależności:

,                                                              (1)

gdzie: Pe - moc czynna pobierana z sieci,  - moc w układzie Arona.

- Moment obrotowy  silnika wykorzystując zależności:

(2)

gdzie: M - moment obrotowy silnika, It – prąd twornika (obciążenia) prądnicy DC, c – stała konstrukcyjna silnika AC, Imn – nominalna wartość prądu magnesującego prądnicę DC.

- współczynnik mocy wykorzystując wzór:

(3)

gdzie: Pe – moc czynna pobierana z sieci, cosφ - współczynnik mocy, U1, I1 – wartości napięcia i prądu przemiennego fazowego zasilającego silnik.

- obliczyć moc wyjściową silnika (moc na wale silnika) według zależności:

(2)

gdzie: Pwyj – moc wyjściową silnika (moc na wale silnika), M - moment obrotowy silnika, 
n – prędkość obrotowa silnika.

- obliczyć sprawność silnika AC według wzoru:

(3)

gdzie: Pwyj – moc wyjściową silnika (moc na wale silnika), Pe – moc czynna pobierana z sieci.

- Wyniki obliczeń zestawić w tabeli 2.

Tablica 2. Tablica wyników obliczeń przy badania regulacji prędkości obrotowej silnika asynchronicznego

| Lp | f [Hz] | R | 3·U·I [W] | Pe [W] | η | cosφ | M [Nm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | f1 | R1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | R2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | R3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | R4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | R5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | R6 |  |  |  |  |  |
| 7 | f2 | R1 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | R2 |  |  |  |  |  |
| \9 |  | R3 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | R4 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | R5 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | R6 |  |  |  |  |  |
| 13 | f3 | R1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | R2 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | R3 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | R4 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | R5 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | R6 |  |  |  |  |  |

- Na podstawie wyników pomiarów i obliczeń wykreślić następujące charakterystyki mechaniczne silnika dla trzech częstotliwości: n = f(M); I = f(Pwyj) , n = f(Pwyj), 
cosφ = f(Pwyj) oraz , η = f(Pwyj) (Rys. 2).

- Opisz pod kątem jakości ten sposób regulacji prędkości obrotowej.

- Przedstawić własną analizę uzyskanych wykresów oraz wnioski.

Rys. 2. Charakterystyki silnika asynchronicznego w zestawie stanowiska laboratoryjnego OpemLab, gdzie: Pwyj – moc wyjściową silnika (moc na wale silnika), I = f(Pwyj), 
n = f(Pwyj), cosφ = f(Pwyj) oraz η = f(Pwyj) (przykład)

#### Literatura podstawowa

Zajkowski K., Duer S., Sokołowski S.: Laboratorium z podstaw elektrotechniki i elektroniki. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2019 wyd. 2, ISBN 978-83-7365-303-0 Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków (praca zbiorowa) PWN 1996. Barlik R., Nowak M.: Układy sterowania i regulacji urządzeń energoelektronicznych. WsziP 1998. Bolkowski S.: Elektrotechnika teoretyczna. WNT 1995. Krakowski M.: Elektrotechnika teoretyczna. PWN 1999. Kurdziel R.: Podstawy elektrotechniki. WNT 1972 Osiowski J., Szabatin J.: Podstawy teorii obwodów. Tom 1. WNT 1992 Laboratorium elektrotechniki i elektroniki (red. W. Pawlina) Wyd. WSI Koszalin 1994